Администрация Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| От 27.01.2022. | № 62 |
| --- | --- |

Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Богородского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении  и водоотведении» администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т

1. Актуализировать Схему водоснабжения и водоотведения Богородского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2025 годы (Приложение).

2. Рекомендовать администрации Богородского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области организовать контроль за реализацией мероприятий по выполнению схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом сельсовета и разместить на официальном сайте www.варнавино-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава местного самоуправления  района	                           С.А. Смирнов

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ВАРНАВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………………5Характеристика Богородского сельсовета        .............................................                                6

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА........................                                  ..8

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.................................        9

1.1.​ Описание системы и структуры водоснабжения Богородского сельсовета и деление территории поселения на эксплуатационные  зоны                                ...                                  9

1.2.​ Описание территорий Богородского сельсовета не охваченных централизованными системами  водоснабжения............                                                                                                 13

1.3.​ Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения                                                                                                                 1.4.​ Описание существующих технических и технологических проблем..................             18

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....................................................................................                                23

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.................................................  .................................                           23

3.1.​ Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке23                                                                                                          3.2.​ Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)..........................  25                                                                             3.3.​ Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)...........................26                                                             3.4.​ Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг...............................................................................................................26        3.5.​ Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.............................................................................................27

3.6.​ Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Богородского сельсовета...........................................................................................................27     3.7.​ Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) ..................................                                                                                                     27

3.8.​ Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам..................................................................................                                                 29  3.9.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.29

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ29

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.........................................................................................................             30

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.........................................................30                                                                         5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).........................................................................................................   30

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……         ....................................................................  ...                             31

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.................. ..........                    .....      31

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………………            ……………….   ...32

Введение

Схемы водоснабжения и водоотведения — это совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

​ (определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

​ (определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​ (повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

​ (минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​ (обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

​ (строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

​ (улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Богородского сельсовета является  Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- схема территориального планирования Варнавинского муниципального района Нижегородской области.

Характеристика Богородского сельсовета

Богородский сельсовет ‒  сельское поселение в Варнавинском районе Нижегородской области. Административный центр ‒ село Богородское. Расстояние до административного центра – 7 км.

В состав сельского поселения Богородский сельсовет входят следующие населенные пункты: деревня Андреево, деревня Антониха, село Богородское,  деревня Басмино, деревня Бочкариха, деревня Валиха, деревня Выползиха, деревня Демидово, деревня Дерябино, деревня Замешаиха, деревня Карандаши, деревня Карасиха, деревня Коркотино, деревня Леонтьево, деревня Лопатино, деревня Ляды, село Макарий, деревня Малиновка, деревня Меркушиха, село Новоникольское, деревня Палаустное, деревня Першино, деревня Петушиха, деревня Плющицино, деревня Подосениха, деревня Подушкино, деревня Постой, деревня Пузыри, деревня Репниха, деревня Сергино, деревня Скворцово.

Сельское поселение Богородский сельсовет граничит с: Михаленинским сельсоветом, Северным сельсоветом, Восходовским сельсоветом, городским поселением р.п. Варнавино, Краснобаковским районом.

Численность населения на 01.01.2022 г. составила: мужчин - 800, женщин – 840. Всего – 1640 человек.

Климатические условия

Варнавинский район распо​ложен в лесной зоне Ветлужского равнинного таежно-лесного края (Северное Заволжье) Нижегородской об​ласти. Северное Заволжье отличается наиболее холод​ным и влажным климатом. Зима длится около 5 меся​цев. Средняя температура января составляет -13°С, морозы достигают -40°С, иногда до -48°С. Продолжи​тельность вегетационного периода составляет 163-170 дней. Весной характерны заморозки. Безморозный пе​риод насчитывает 110-120 дней. Лето короткое и жаркое, начинается обычно 5-10 ию​ня и заканчивается 15-25 августа. Средняя июльская температура воздуха равна +18°С. Осадков за год выпадает от 500 до 600 мм.

Через территорию района проходит одна из второстепенных природных планировочных осей Нижегородской области река Ветлуга. Кроме рек, в районе имеются озера и болота различного происхождения. Основными источниками водоснабжения района являются подземные воды.

Гидрологические условия

Территория Варнавинского района отличается довольно развитой гидрографической сетью, входящей в бассейн р.Ветлуги. Рассматриваемый район хорошо обеспечен ресурсами поверхностных вод. Реки Ветлуга, Лапшанга, Шуда, Наврас, Ужгур могут служить источником водоснабжения и орошения. Река Ветлуга – образуется слиянием рек Большой и Малой Быстрой в 2 км к востоку от села Ивановское Кировской области. Впадает Ветлуга в р.Волгу на 2019 км от устья. Общая длина реки 889 км, уклон 0,13%, площадь водосбора около 40,3 тыс.км2 . По территории данного района река Ветлуга протекает своим средним течением. Густота речной сети 0,7 км/ 100 км2.

Русло реки в среднем течении извилистое, шириной 100-120 м, глубиной 2-3 м. Скорость течения 0,4-0,5 м/с. Берега сильноразмываемые, высотой 3-5 м. Пойма реки двухстороння, шириной 1,5-2 км.

Пойма реки шириной 60-550 м. Большая часть ее покрыта густыми смешанными лесами. Грунты песчаные, песчанно-илистые, местами торфянистые. Долина реки извилистая, трапецеидальная, склоны высотой 10-40 м.

Вода в реках Варнавинского района нагревается в июле до 25оС. Продолжительность купального сезона на реках и водоема со среднесуточными температурами воды выше 17оС – 90-95 дней.

Рисунок 1. Схема территориального планирования Варнавинского муниципального района Нижегородской области

ГЛАВА 1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1.1​ Описание системы и структуры водоснабжения Богородского сельсовета и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Обслуживание системы водоснабжения на территории Богородского сельсовета производит МУП Варнавинского района «ВОДОКАНАЛ». В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в 22 населенных пунктах сельского поселения.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин, на территории сельского поселения Богородского сельсовета зарегистрировано 23 скважины. Водоподготовка и горячее водоснабжение отсутствуют. В состав водозаборных сооружений входят  артезианские скважины, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Скважины оборудованы погружными насосами. Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

В таблице 1.1.1 представлены сведения по объектам водоснабжения Богородского сельсовета.

Таблица 1.1.1. Сведения по объектам водоснабжения Богородского сельсовета

| № п/п | Место расположения объекта (источника водоснабже-ния, водо-заборного сооружения ) | Наимено-вание объекта (источника водоснаб-жения водозабор-ного сооружения) | № сква-жины | Кол-во водо-напор-ных башен | Объем водо-напор-ной башни, м3 | Глуби-на сква-жины м | Марка насоса и эл.двиг. | Цель исполь-зования | Дебет сква-жины м3/час | Факт. расход, м3/час | Утвержденные запасы подзем-ных вод м3/сут | Наличие ЗСО и павиль-она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Богородское | артезианская скважина |  | 1 | 25 | 75 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 10 | 21,9 | --- | в наличии |
| 2 | с. Богородское | артезианская скважина |  | 1 | 25 |  | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 10 | 19,2 | --- | в наличии, нет ограждения |
| 3 | д. Коркотино | артезианская скважина |  | 1 | 6 | 45 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое |  | 0,2 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 4 | д. Подушкино | артезианская скважина |  | 1 | 6 |  | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое |  | 0,8 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 5 | д. Плющицино | артезианская скважина |  | 1 | 25 | 77 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 12 | 0,4 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 6 | д. Замешаиха | артезианская скважина |  | 1 | 25 | 90 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 7.2 | 0,9 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 7 | д. Бочкариха | артезианская скважина |  | 1 | 25 | 65 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 4 | 0,5 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 8 | д. Репниха | артезианская скважина |  | 1 |  |  | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое |  | 0,3 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 9 | д. Карасиха | артезианская скважина |  | 1 | 25 | 70 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 6 | 12,6 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 10 | д. Палаустное | артезианская скважина |  | 1 | 25 | 82 | ЭЦВ 5-6,3-85 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 5 | 0,98 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 11 | д. Демидово | артезианская скважина | 3365 | 1 | 25 | 42 | ЭЦВ 6-6,3-85 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 8 | 0,6 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 12 | д. Леонтьево | артезианская скважина |  | 1 | 25 | 83 | ЭЦВ 5- 6,3-85 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 4.5 | 8,2 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 13 | д. Леонтьево | артезианская скважина |  | 1 | 25 |  | ЭЦВ 6-6,3-85 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое |  | 8,2 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 14 | с. Макарий | артезианская скважина | 45 | 1 | 25 | 40.6 | ВН- 2Ц-6 ЦДС-3 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 3.6 | 14,2 | --- | в наличии имеется |
| 15 | с. Макарий | артезианская скважина | 143 | 1 | 25 | 80 | ЭПН 6-16-110 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 16 | 16,4 | --- | в наличии имеется |
| 16 | д. Скворцово | артезианская скважина |  | 1 | 25 |  | ЭЦВ 6-6,3-85 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое |  | 1,8 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 17 | д. Ляды | артезианская скважина | 2707 | 1 | 25 | 70 | ЭЦВ 6-10-80 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 10 | 2,3 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 18 | д. Дерябино | артезианская скважина |  | 1 | 25 |  | ЭЦВ 6-6,3-85 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое |  | 1,6 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 19 | д. Пузыри | артезианская скважина | 34 | 1 | 5 | 56 | Бурвод-3 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 1.8 | 0,4 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 20 | с.Новониколь-ское | артезианская скважина |  | 1 | 25 | 105 | ЭЦВ 6-6,3-125 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 10 | 1,3 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 21 | д. Меркушиха | артезианская скважина |  | 1 | 25 | 75 | ЭЦВ 6-6,3-125 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 2.9 | 0,3 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 22 | д. Петушиха | артезианская скважина |  | 1 | 25 | 103 | ЭЦВ 6-6,3-125 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 4.0 | 0,3 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 23 | д. Андреево | артезианская скважина |  | 1 | 25 |  | ЭЦВ 6-6,3-85 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое |  |  | --- | в наличии, нет огражде-ния |

1.2​ Описание территорий Богородского сельсовета не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

К населенным пунктам, в которых отсутствует централизованное водоснабжение, относятся: д. Антониха, д. Басмино,  д. Выползиха, д. Карандаши, д. Лопатино,  д. Малиновка,                д. Першино,  д. Постой, д. Сергино. д.Курдома.

1.3​ Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Описание технологических зон централизованного водоснабжения Богородского сельсовета представлено в таблице 1.3.1. Описание состояния водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей, представлено в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Описание технологических зон водоснабжения Богородского сельсовета

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расстояние до админи-стративно-го центра, км | Система водоснабжения | Источник водоснабжения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Богородское | 7 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 2 | с. Богородское | 7 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 3 | д. Коркотино | 3 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 4 | д. Подушкино | 2 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 5 | д. Плющицино | 1 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 6 | д. Замешаиха | 4 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 7 | д. Бочкариха | 5 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 8 | д. Репниха | 6 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 9 | д. Карасиха | 7 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 10 | д. Палаустное | 11 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 11 | д. Демидово | 7 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 12 | д. Леонтьево | 8 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 13 | д. Леонтьево | 8 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 14 | с. Макарий | 6 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 15 | с. Макарий | 6 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 16 | д. Скворцово | 6 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 17 | д. Ляды | 3 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 18 | д. Дерябино | 4 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 19 | д. Пузыри | 4 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 20 | с.Новоникольское | 13 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 21 | д. Меркушиха | 9 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 22 | д. Петушиха | 12 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |
| 23 | д. Андреево | 1 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» |

Таблица 1.3.2. Описание состояния водопроводных сетей систем водоснабжения

| № п/п | Место располо-жения объекта (источника водоснабжения) | Наименование объекта (источника водоснабжения) | Протяженность водопр. сетей, м | Диаметр сетей, мм | Материал водопроводных сетей | Способ прокладки | Год ввода в экспл. | % износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Богородское | артезианская скважина | 9500 | 50 | пвх | подземный | 1971 | 100 |
| 2 | с. Богородское | артезианская скважина |  |  | пвх | подземный | 2007 | 100 |
| 3 | д. Коркотино | артезианская скважина | 1300 | 50 | пвх | подземный | 1971 | 100 |
| 4 | д. Подушкино | артезианская скважина | 1000 | 50 | пвх | подземный | 1962 | 100 |
| 5 | д. Плющицино | артезианская скважина | 800 | 50 | пвх | подземный | 1958 | 100 |
| 6 | д. Замешаиха | артезианская скважина | 1200 | 50 | пвх | подземный | 1983 | 100 |
| 7 | д. Бочкариха | артезианская скважина | 1000 | 50 | пвх | подземный | 1958 | 100 |
| 8 | д. Репниха | артезианская скважина | 1200 | 50 | мет | подземный | 1958 | 100 |
| 9 | д. Карасиха | артезианская скважина | 1500 | 50 | мет | подземный | 1971 | 100 |
| 10 | д. Палаустное | артезианская скважина | 2500 | 50 | пвх | подземный | 1982 | 100 |
| 11 | д. Демидово | артезианская скважина | 1000 | 50 | пвх | подземный | 1980 | 100 |
| 12 | д. Леонтьево | артезианская скважина | 1500 | 50 | пвх | подземный | 1986 | 100 |
| 13 | д. Леонтьево | артезианская скважина |  |  | пвх | подземный | 1963 | 100 |
| 14 | с. Макарий | артезианская скважина |  | 150 | пвх | подземный | 1962 | 100 |
| 15 | с. Макарий | артезианская скважина | 4000 | 150 | мет | подземный | 1979 | 100 |
| 16 | д. Скворцово | артезианская скважина | 2500 | 50 | пвх | подземный | 1963 | 100 |
| 17 | д. Ляды | артезианская скважина | 2000 | 50 | пвх | подземный | 1970 | 100 |
| 18 | д. Дерябино | артезианская скважина | 2500 | 50 | пвх | подземный | 1984 | 100 |
| 19 | д. Пузыри | артезианская скважина | 800 | 50 | пвх | подземный | 1960 | 100 |
| 20 | с.Новоникольское | артезианская скважина | 3000 | 50 | мет | подземный | 1984 | 100 |
| 21 | д. Меркушиха | артезианская скважина | 1000 | 50 | мет | подземный | 1984 | 100 |
| 22 | д. Петушиха | артезианская скважина | 2000 | 50 | пвх | подземный | 1984 | 100 |
| 23 | д. Андреево | артезианская скважина | 1500 | 50 | пвх | подземный | 1984 | 100 |

1.4​ Описание существующих технических и технологических проблем

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Варнавинского района на 2016 – 2021 годы выделены следующие проблемы: в настоящее время источниками холодного водоснабжения являются 23 артезианские скважины, водопроводные сети протяженностью 43,3 км. По причине применения различных материалов и большого физического износа водопроводных сетей с каждым годом увеличивается количество аварий на водопроводах, что, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат, направляемых на ликвидацию аварийных ситуаций.

Сведения о водоснабжающих организациях.

МУП «Водоснабжение»

| Полное наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение" |
| --- | --- |
| Регион | Нижегородская область |
| Адрес | Нижегородская область Варнавинский район, р.п. Варнавино ул. Красноармейская д. 17 |
| Директор организации | Шрамов Александр Анатольевич |
| Контактные телефоны | (8831) 36050 |

Виды деятельности

Организация МУП "Водоснабжение" осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):

Организация работает в следующих отраслях (в соответствии с классификатором ОКОНХ):

      - Коммунальное и бытовое водоснабжение

В хозяйственном ведении МУП «Водоснабжение»  находятся:

| №п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Протяжённость (глубина), км.(м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Анисимово | 1971 | 75,0 |
| 2. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Заболотье | 1965 | 60,0 |
| 3. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Михаленино | 1978 | 96,0 |
| 4. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Осиновка | 1971 | 86,0 |
| 5. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Михаленино | 1984 | 93,0 |
| 6. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга, ул. Зеленая | 1969 | 58,0 |
| 7. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга, ул. Слобода | 1969 | 96,0 |
| 8. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга | 1984 | 110,0 |
| 9. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Бажино | 1983 | 83,0 |
| 10. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Булдаково | 1988 | 85,0 |
| 11. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Поспелиха | 1971 | 87,0 |
| 12. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Богородское, ул. Советская | 1992 | 75,0 |
| 13. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Богородское, ул. Первомайская | 1971 | 75,0 |
| 14. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Леонтьево | 1986 | 83,0 |
| 15. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Макарий | 1979 | 80,0 |
| 16. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Макарий | 1962 | 41,0 |
| 17. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Коркотино | 1960 | 45,0 |
| 18. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Плющицино | 1973 | 77,0 |
| 19. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Новоникольское | 1979 | 105,0 |
| 20. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Меркушиха | 1984 | 75,0 |
| 21. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Скворцово | 1963 |  |
| 22. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Дерябино | 1984 | 64,0 |
| 23. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Ляды | 1970 | 70,0 |
| 24. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, Петушиха | 1984 | 75 |
| 25. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Демидово | 1972 | 42,0 |
| 26. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Леонтьево | 1963 | 83 |
| 27. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Палаустное | 1990 | 82,0 |
| 28. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Пузыри | 1956 | 56 |
| 29. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, Андреево | 1984 |  |
| 30. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Бочкариха | 1962 | 65,0 |
| 31. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Замешаиха | 1987 | 90,0 |
| 32. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, Подушкино | 1962 |  |
| 33. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, Репниха | 1958 |  |
| 34. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, Карасиха | 1971 | 70,0 |
| 35. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Антониха | 1992 | 75,0 |
| 36. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Кулигино | 1967 | 65,0 |
| 37. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, Югары | 1975 | 67,0 |
| 38. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Егачиха | 1969 | 84,0 |
| 39. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Горки | 1977 | 78,0 |
| 40. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Коркотино |  | 1,3 км |
| 41. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Плющицино |  | 0,8 км |
| 42. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Замешаиха |  | 1,2 км |
| 43. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, с.Богородское | 1971 | 9,5 км. |
| 44. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Репниха |  | 1,2 км |
| 45. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Пузыри | 1960 | 0,8 км |
| 46. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Бочкариха |  | 1 км |
| 47. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, 49.д.Подушкино |  | 1 км |
| 48. | Водопроводные сети | Нижегорродская область, Варнавинский район, д. Карасиха | 1971 | 1,5 км. |
| 49. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Палаустное | 1982 | 2,5 км. |
| 50. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, Демидово | 1980 | 1км. |
| 51. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Леонтьево | 1986 | 1,5 км. |
| 52. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Макарий | 2012 | 5,5 км. |
| 53. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Скворцово | 1963 | 2,5 км. |
| 54. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Ляды | 1970 | 2 км. |
| 55. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Дерябино | 1984 | 2,5 км. |
| 56. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Новоникольское | 1984 | 3 км. |
| 57. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Меркушиха | 1984 | 1 км. |
| 58. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Петушиха | 1984 | 2 км. |
| 59. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Андреево | 1984 | 1,5 км. |
| 60. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Бажино | 1983 | 3,5 км |
| 61. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга ул. Нагорная | 1969 | 2,4 км |
| 62. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга ул. Зеленая | 1984 | 0,6 км |
| 63. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Михаленино ул. Нагорная | 1978 | 3,7 км |
| 64. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Михаленино, ул. Нагорная | 1984 | 1,2 км. |
| 65. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Булдаково | 1988 | 2,5 км |
| 66. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Анисимово | 1971 | 1,1 км. |
| 67. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Поспелиха | 1971 | 2 км. |
| 68. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Осиновка | 1976 | 2,7 км. |
| 69. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Заболотье | 1965 | 1 км. |
| 70. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Кулигино | 1974 | 2,1 км |
| 71. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Антониха | 1965 | 4,5 км |
| 72. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Горки | 1967 | 5 км. |
| 73. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Югары | 1975 | 1,2 км. |
| 74. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Поляки | 1967 | 1,1 км. |

РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Богородский сельсовет имеет разветвлённую систему централизованного водоснабжения, при этом имеются населенные пункты, на которых централизованное водоснабжение отсутствует.

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Варнавинского района на 2016 – 2021 годы: замена существующего водопровода, позволит снизить уровень их износа, повысит надежность и качество водоснабжения; позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой, снизит потери. Установка автоматических станций, регулирующих давление в водопроводных сетях, позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой и снизит расход электроэнергии. В период за 2015 - 2025 гг. будет:

- обустройство павильона, реконструкция скважины и установка автоматической насосной станции в д. Андреево;

- обустройство павильона, реконструкция скважины и установка автоматической насосной станции в д. Скворцово;

- частичная замена водопроводной сети  в с.Новоникольское;

- изготовление ПСД  на реконструкцию водопровода в с.Новоникольское;

- установка 8  станций, регулирующих давление в водопроводных сетях;

- оборудование первой санитарной зоны артезианских скважин;

РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1​ Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем реализации воды за 2017 год составил 72,78 тыс.м3. Объем забора воды из скважины фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск). Данные по расходам воды на собственные, технологические нужды и потерям воды не предоставлены. Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.1.1. Динамика подачи и реализации воды за 2015-2017 гг. представлена в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

| Потребители | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит., тыс. м3 | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит., тыс. м3 | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит., тыс. м3 |
| с. Богородское всего | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| население | 12,6 | 12,6 | 13,6 | 13,6 | 14,6 | 14,6 |
| бюджетные организации | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| д. Коркотино | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| д. Подушкино | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| д. Плющицино | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| д. Замешаиха | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| д. Бочкариха | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| д. Репниха | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| д. Карасиха | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,6 | 5,6 |
| д. Палаустное | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| д. Демидово | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| д. Леонтьево | 5 | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 |
| с. Макарий | 10,2 | 10,2 | 11,2 | 11,2 | 12 | 12 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| население | 9,2 | 9,2 | 10,2 | 10,2 | 11 | 11 |
| бюджетные организации | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| д. Дерябино | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| д. Пузыри | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| с.Новоникольское | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,8 |
| д. Меркушиха | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| д. Петушиха | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| д. Андреево | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

д.Скворцово            1,6                 1,6                1,6                1,6                1,6                1,6

д.Ляды                     2,5                 2,5                2,5                2,5                3,0                3,0

Таблица 3.1.2. Динамика подачи и реализации воды

| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 51,7 | 54,6 | 58,9 |
| Технологические расходы | тыс. м3 | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 51,7 | 54,6 | 58,9 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено |
| Потери в сетях % от поданной воды | тыс. м3 | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | Посчитать не возможно, т.к. не предоставлены потери в сетях | Посчитать не возможно, т.к. не предоставлены потери в сетях | Посчитать не возможно, т.к. не предоставлены потери в сетях |

На протяжении последних трех лет наблюдается тенденция к увеличению потребления холодной воды, следовательно, увеличение объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно должен производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системе водоснабжения оцениваются объемы водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

3.2​ Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | с. Богородское | 19,2 | 7,0 | 21,9 | 8,0 | 24,6 | 9,0 |
| 2 | с. Богородское | 19,2 | 7,0 | 19,2 | 7,0 | 19,2 | 7,0 |
| 3 | д. Коркотино | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| 4 | д. Подушкино | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
| 5 | д. Плющицино | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 6 | д. Замешаиха | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 |
| 7 | д. Бочкариха | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| 8 | д. Репниха | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 9 | д. Карасиха | 12,6 | 4,6 | 12,6 | 4,6 | 15,3 | 5,6 |
| 10 | д. Палаустное | 0,98 | 0,3 | 0,98 | 0,3 | 1,4 | 0,5 |
| 11 | д. Демидово | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,3 |
| 12 | д. Леонтьево | 6,8 | 2,5 | 8,2 | 3,0 | 9,6 | 3,5 |
| 13 | д. Леонтьево | 6,8 | 2,5 | 8,2 | 3,0 | 8,2 | 3,0 |
| 14 | с. Макарий | 14,2 | 5,2 | 14,2 | 5,2 | 16,4 | 6,0 |
| 15 | с. Макарий | 13,7 | 5,0 | 16,4 | 6,0 | 16,4 | 6,0 |
| 16 | д. Скворцово | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 3,9 | 1,4 |
| 17 | д. Ляды | 2,3 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 4,6 | 1,6 |
| 18 | д. Дерябино | 1,6 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 3,2 | 1,2 |
| 19 | д. Пузыри | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 20 | с.Новоникольское | 7,1 | 2,6 | 7,1 | 2,6 | 7,1 | 2,6 |
| 21 | д. Меркушиха | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 22 | д. Петушиха | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 23 | д. Андреево | 12,0 | 4,4 | 12,0 | 4,4 | 12,3 | 4,5 |

3.3​ Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов представлен в таблице 3.3.1.

Основным потребителем холодной воды за 2016 год в сельском поселении является население, и его доля составляет 94,4%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 5,6%. Основным потребителем холодной воды за 2017 год в сельском поселении является население, и его доля составляет 94,7%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 5,3%. Основным потребителем холодной воды за 2018 год в сельском поселении является население, и его доля составляет 95,4%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 4,6%.

Таблица 3.3.1. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего | 43 | 46 | 52 |
| В т.ч. |  |  |  |
| население | 40,6 | 43,6 | 49,6 |
| бюджетные организации | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| промышленные предприятия | ‒ | ‒ | ‒ |
| пожаротушение | ‒ | ‒ | ‒ |
| полив | ‒ | ‒ | ‒ |
| прочие | ‒ | ‒ | ‒ |

3.4​ Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды представлены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды

| Потребители | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Среднесуточная норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| с. Богородское | Хоз.-пит. нужды | чел. | 554 | 0,12 | 66,4 | 24,2 | 67 | 2,8 |
| д. Коркотино | Хоз.-пит. нужды | чел. | 11 | 0,06 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,03 |
| д. Подушкино | Хоз.-пит. нужды | чел. | 34 | 0,06 | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 0,08 |
| д. Плющицино | Хоз.-пит. нужды | чел. | 8 | 0,06 | 0,5 | 0,17 | 0,5 | 0,02 |
| д. Замешаиха | Хоз.-пит. нужды | чел. | 9 | 0,06 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,02 |
| д. Бочкариха | Хоз.-пит. нужды | чел. | 8 | 0,06 | 0,5 | 0,17 | 0,5 | 0,02 |
| д. Репниха | Хоз.-пит. нужды | чел. | 12 | 0,06 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,03 |
| д. Карасиха | Хоз.-пит. нужды | чел. | 128 | 0,06 | 7,7 | 2,8 | 7,7 | 0,32 |
| д. Палаустное | Хоз.-пит. нужды | чел. | 14 | 0,06 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,04 |
| д. Демидово | Хоз.-пит. нужды | чел. | 14 | 0,06 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,04 |
| д. Леонтьево | Хоз.-пит. нужды | чел. | 121 | 0,06 | 7,3 | 2,6 | 7,3 | 0,3 |
| с. Макарий | Хоз.-пит. нужды | чел. | 251 | 0,12 | 30,1 | 11,0 | 30,1 | 1,25 |
| д. Скворцово | Хоз.-пит. нужды | чел. | 67 | 0,06 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 0,17 |
| д. Ляды | Хоз.-пит. нужды | чел. | 97 | 0,06 | 5,8 | 2,1 | 5,8 | 0,24 |
| д. Дерябино | Хоз.-пит. нужды | чел. | 53 | 0,06 | 3,2 | 1,2 | 3,2 | 0,13 |
| д. Пузыри | Хоз.-пит. нужды | чел. | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | - |
| с.Новониколь-ское | Хоз.-пит. нужды | чел. | 143 | 0,06 | 8,58 | 3,13 | 8,9 | 0,36 |
| д. Меркушиха | Хоз.-пит. нужды | чел. | 8 | 0,06 | 0,48 | 0,17 | 0,5 | 0,02 |
| д. Петушиха | Хоз.-пит. нужды | чел. | 23 | 0,06 | 1,38 | 0,5 | 1,4 | 0,06 |
| д. Андреево | Хоз.-пит. нужды | чел. | 119 | 0,12 | 14,3 | 5,2 | 14,3 | 0,6 |

3.5​ Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время приборы учета воды отсутствуют. Установка не планируется.

3.6​ Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Богородского сельсовета

Данные по прогнозируемому среднесуточному объему не предоставлены, поэтому анализ выполнить невозможно.

3.7​ Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 3.7.1. Общий баланс подачи и реализации воды на 2022 год

| Потребители | Ожидаемый 2022 год |
| --- | --- |
|  | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит., тыс. м3 |
| с. Богородское Всего | 18,0 | 18,0 |
| в т.ч. |  |  |
| население | 16,6 | 16,6 |
| бюджетные организации | 1,4 | 1,4 |
| д. Коркотино | 0,18 | 0,18 |
| д. Подушкино | 0,3 | 0,3 |
| д. Плющицино | 0,2 | 0,2 |
| д. Замешаиха | 0,3 | 0,3 |
| д. Бочкариха | 0,2 | 0,2 |
| д. Репниха | 0,1 | 0,1 |
| д. Карасиха | 5,6 | 5,6 |
| д. Палаустное | 0,5 | 0,5 |
| д. Демидово | 0,3 | 0,3 |
| д. Леонтьево | 7,5 | 7,5 |
| с. Макарий | 14 | 14 |
| в т.ч. |  |  |
| население | 13 | 13 |
| бюджетные организации | 1,0 | 1,0 |
| д. Дерябино | 1,2 | 1,2 |
| д. Пузыри | 0,1 | 0,1 |
| с.Новоникольское | 0,5 | 0,5 |
| д. Меркушиха | 0,1 | 0,1 |
| д. Петушиха | 0,1 | 0,1 |
| д. Андреево | 0,5 | 0,5 |

Таблица 3.7.2. Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения на 2019 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ожидаемый 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребление |
|  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | с. Богородское | 27,4 | 10,0 |
| 2 | с. Богородское | 21,9 | 8,0 |
| 3 | д. Коркотино | 0,5 | 0,2 |
| 4 | д. Подушкино | 0,8 | 0,3 |
| 5 | д. Плющицино | 0,4 | 0,2 |
| 6 | д. Замешаиха | 0,9 | 0,3 |
| 7 | д. Бочкариха | 0,5 | 0,2 |
| 8 | д. Репниха | 0,3 | 0,1 |
| 9 | д. Карасиха | 15,3 | 5,6 |
| 10 | д. Палаустное | 1,4 | 0,5 |
| 11 | д. Демидово | 0,9 | 0,3 |
| 12 | д. Леонтьево | 10,9 | 4,0 |
| 13 | д. Леонтьево | 9,6 | 3,5 |
| 14 | с. Макарий | 19,2 | 7,0 |
| 15 | с. Макарий | 19,2 | 7,0 |
| 16 | д. Скворцово | 3,9 | 1,4 |
| 17 | д. Ляды | 4,6 | 1,6 |
| 18 | д. Дерябино | 3,2 | 1,2 |
| 19 | д. Пузыри | 0,4 | 0,1 |
| 20 | с.Новоникольское | 1,6 | 0,6 |
| 21 | д. Меркушиха | 0,3 | 0,1 |
| 22 | д. Петушиха | 0,3 | 0,1 |
| 23 | д. Андреево | 12,3 | 4,5 |

Таблица 3.7.3. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов на 2018 год

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | Ожидаемый 2022 год |
| Всего | 56,8 |
| В т.ч. |  |
| население | 54,4 |
| бюджетные организации | 2,4 |
| промышленные предприятия | ‒ |
| пожаротушение | ‒ |
| полив | ‒ |
| прочие | ‒ |

3.8​ Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Невозможно выполнить расчет, т.к. не предоставлены данные по перспективному потреблению питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке.

3.9​ Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения – МУП Варнавинского района «Водоснабжение».

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению): с.Богородское, с.Новоникольское, в деревнях Андреево, Карасиха, Скворцово, Леонтьево - установка систем  автоматического отключения насосного оборудования.

Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве: население Богородского сельсовета снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения. Водоподготовка отсутствует. Данные по качеству воды не предоставлены.

Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует: в малоперспективных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев.

Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки: в целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин, воде необходимо проходить очистку бактерицидными лампами. Обеззараживание воды бактерицидными лучами имеет ряд преимуществ перед хлорированием. Природные вкусовые качества и химические свойства воды не изменяются. Бактерицидное действие лучей протекает во много раз быстрее, чем хлора; после облучения воду сразу можно подавать потребителям. Бактерицидные лучи уничтожают не только вегетативные виды бактерий, но и спорообразующие. Эксплуатация установок для обеззараживания воды бактерицидными лучами, проще, чем хлорного хозяйства.

РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Эксплуатация водопроводной сети не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых и существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2020г. т.руб. | 2021г. т.руб. | 2022г т.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артезианская скважина с.Новоникольское | Обустройство и ремонт | Замена павильона,труб,установка автоматической системы управления Частичная замена водопровода |  | 387,5 |  | администрация Богородского сельсовета |
| 2. | Артезианская скважина с.Богородское | Обустройство и ремонт | Замена павильона,труб,установка автоматической системы управления оформление лицензии |  |  | 333,3 | администрация Богородского сельсовета МУП «Водоснабжение» |
| 3. | Водопровод д.Скворцово | Модернизация | Замена ветхих сетей, установка автоматической системы управления |  |  |  | МУП «Водоснабжение» |
| 4. | Водопровод д.Андреево | Модернизация | Обустройство павильона насосной станцией автоматической системы управления |  | 419,9 |  | администрация Богородского сельсовета администрация Богородского сельсовета» |
| 5. | Водопровод д.Карасиха | Модернизация | Обустройство павильона насосной станцией 87,9 в 2020г Ремонт водопроводной сети |  |  | 98,0 | МУП «Водоснабжение администрация Богородского сельсовета» |
| 6. 7. | Водопровод д.Леонтьево . Макарий | Модернизация | Замена ветхих сетей, установка автоматической системы управления Обустройство павильона насосной станцией ремонт водопроводной сети Оформление лицензии | 88,3 |  | 333,3 112,0 333,3 | МУП «Водоснабжение администрация Богородского с МУП «Водоснабжение администрация |
|  | ИТОГО |  |  | 176,2 | 807,4 | 210,0 |  |

ГЛАВА 2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сельское поселение Богородский сельсовет не имеет централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными.

Строительство централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод не планируется.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

Рекомендуется:

1)​ произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения;

2)​ установка бактерицидных ламп в целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин;

3)​ установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды водопотребителями и ее экономии.