Сельский Совет Богородского сельсовета

Варнавинского муниципального района Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2017г.                                                                                   № 35

Об актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с Федеральным  законом РФ №190-ФЗ от 27 июля 2010года «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Богородского сельсовета,

сельский Совет Богородского сельсовета решил:

1. Утвердить актуализацию   схемы теплоснабжения Богородского сельсовета  на 2017-2021годы (прилагается).

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава местного самоуправления

Богородского сельсовета                                                 М.В.Сизова

Актуализация схемы теплоснабжения  Богородского сельсовета

на 2017-2021годы

Раздел 1.

Развитие системы теплоснабжения на территории Богородского сельсовета Варнавинского  муниципального района Нижегородской области  осуществляется в целях  удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду.

Развитие системы теплоснабжения  поселения осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах Богородского сельсовета.

Основными задачами являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжении;

-соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя;

-создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Богородского сельсовета.

В результате реализации мероприятий по  реконструкции  и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии будет проведена модернизация центральных котельных в с.Богородское,   и  с.Новоникольское, а также  отремонтирована отопительная система Макарьевской школы и теплотрасса в с.Новоникольское.

Замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения;  снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит  обеспечить тепловой энергией здания   соцкультбыта.

Раздел 2

- Характеристика существующего состояния теплоснабжения.

Три действующие отопительные котельные Богородского сельсовета являются муниципальной собственностью, из них:

- 1 центральная котельные  находятся в хозяйственном ведении учреждений  образования;

- 1 котельная  находятся в хозяйственном ведении учреждений культуры;

- 1 котельная   находится в хозяйственном ведении  МУП «Варнавинкоммунсервис».

Основными видами топлива для котельных являются:  дрова,  уголь, опилки (Таблица 1).

Распределение котельных по видам потребляемого топлива.          Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Виды топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | опилки | уголь, дрова | мазут | ПБТ | дрова |
| Котельные | Ед. | 2 | 1 | - | - | - |

За последнее  время  ведется активная работа по переводу котельных на более экономичный вид топлива (опилки), что дает существенный  финансовый экономический эффект (таблица 2).

Таблица 2

| № | Наименование котельной | Затраты на фактический расход угля (цена за т.в ценах 2016г.) | Затраты на фактический расход опилка (цена за м3 в ценах 2016 года) | Экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Богородское | 250т*4120 руб. = 1030,0 тыс.руб. | 8м3*218 дн.* 107 руб=186,6 тыс. руб. | +843,4 тыс. руб. |
| 2 | Котельная с. Макарий | 300т*4120 руб=1236, тыс. руб. | 8м3*218*107=186,6 тыс. руб. | +1049,4 тыс.руб. |
|  | Итого | 2266,0 тыс.руб. | 373,2 тыс.руб. | 1892,8 тыс.руб. |

На территории Богородского сельсовета отсутствует система центрального отопления жилищного фонда.

Центральная котельная с. Богородское отапливает школу, детсад, Дом культуры, пожарное депо, администрацию сельсовета.

Центральная котельная с.Макарий отапливает школу, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, спорткомплекс, детский сад, администрацию, почту, библиотеку.

Центральная котельная с.Новоникольское отапливает  библиотеку, Дом культуры, пожарное депо.

Тепловые сети 1,43 км наземной и подземной бесканальной прокладки, основной материал – ПВХ, физический износ  более 65%.

Технические характеристики состояния источников теплоснабжения  приведены в следующих приложениях:

Приложение 1 - реестр отопительных котельных

Приложение 2 - реестр сетей теплоснабжения

Приложение 3 -   присоединенные потребители

2. Содержание проблем

Проблемы теплоснабжения в с.Новоникольское - устаревшее оборудование центральной котельной. Необходима  модернизация  данной котельной и реконструкция сетей для обеспечения надежного теплоснабжения объектов социально-культурного назначения..

Общий физический износ тепловых сетей  и  котельного оборудования в Богородском сельсовете Варнавинского муниципального района составляет около 80%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Планово-предупредительный ремонт постепенно уступает место аварийно-восстановительному. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат.  Поэтому необходима замена морально устаревшего и изношенного оборудования.

## Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий по реконструкции и техническому переоснащению источников тепловой энергии осуществляет администрация Богородского сельсовета Варнавинского муниципального  района.

Мероприятия по реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии Богородского сельского Совета  на 2017 – 2021 годы

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2017 г., т. руб. | 2018 г., т. руб. | 2019 г., т. руб. | 2020 г., т. руб. | 2021 г., т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Котельная с.Новоникольское | Модернизация | Ремонт котельного оборудования и теплотрассы | 70,0 |  |  |  |  | Прочие источники |
| 2 | Отопительная система Макарьевской школы | Капитальный ремонт | Ремонт котельного оборудования |  | 180,0 |  |  |  | Местный бюджет |
| 3 | Котельная с.Богородское | Модернизация | Ремонт котельного оборудования и теплотрассы |  |  | 200,0 |  |  | МУП «Варнавинкоммунсервис» |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: | 70,0 | 180,0 | 200,0 |  |  |  |

## Схема  теплоснабжения Богородского поселения  разработана  с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию  и  обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом  при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

В  2017-2021 годах на территории Варнавинского муниципального района планируется проведение мероприятий по газификации:

- изготовление проектно-сметной документации;

- строительно-монтажные работы центрального газопровода;

- подключение к сетям центрального теплоснабжения объектов соцкульбыта, жилых домов, прочих организаций.

Приложение 1

Реестр отопительных котельных Богородского сельсовета Варнавинского муниципального района

| № | Наименование предприятий, организаций, отвественных за эксплуатацию теплоснабжающего объекта | Год ввода в эксплуатацию | Вид котельной (блочная, встроенная, крышная, отдельностоящее здание) | Устаноленная мощность | Выработка теплоносителя на нужды ГВС | Годовая потребность в топливе | Количество СКБ, потребность в резервном источнике электроснабжения, кВт | обеспеченность резервным источником электроснабжения | Вид топлива | Тип, марка и количество котлов | Год последнего капитального ремонта котлов | Физический процент износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час | МВт | тонн | Гкал/час | кВт | основной | резервный | шт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | МБУ Макарьевская ОШ с. Макарий, котельная Центральная, д.22 | 1981 | Отдельностоящее здание | 0,13 | 0 | 380 | 6/0,13 да | да | уголь дрова | дрова | КВТ-500 1 | 2005 | 41 |
| 2 | МБУ ЦКС, Новоникольский СДК, с. Новоникольское, котельная центральная, д.66А | 1978 | Отдельностоящее здание | 0,08 | 0 | 208 | 3/0,08 |  | уголь | дрова | Универсал-6 2 | 2006 | 85 |
| 3 | МУП "Варнавинкоммунсервис"с. Богородское, котельная центральная | 1981 | Отдельностоящее здание | 1,21 | 0,219 | 1940 | 1/0,04 5,7 квт | 5,7 кВт | опилки |  | КВТ-500 1 | 2006 | 37 |

Приложение 2

Реестр сетей теплоснабжения Богородского сельсовета

| № п\п | место расположения трубопровода | Протяженность сетей* | вид прокладки сетей | материал трубопровода | вид собственности | Год |  | в том числе ветхие и аварийные участки сетей | физический процент износа | теплоизоляция | протяженность бесхозных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населенный пункт | наименование улицы | всего | в том числе диаметром: | наземная или подземная | канальная или беcканальная | ввода в эксплуатацию | последнего капитального ремонта | протяженность | количество технологических нарушений за год | материал | требующая замены |
|  |  |  |  | до250 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п. м. | п. м. |  |  |  |  |  |  | п.м. | шт. | % |  | куб. м./ п.м. | п.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Богородское | ул.Первомайская | 1000 | 1000 | наземная | бесканальная | сталь | муниципальная | 1978 | 2007 | 500 |  | 65 | ППУ, минвата | 500 | - |
| 2 | с.Новоникольское | ул.Полевая | 200 | 200 | наземная | бесканальная | сталь | муниципальная | 1978 |  | 200 |  | 95 | минвата | 200 | - |
| 3 | с.Макарий | ул.Школьная | 230 | 230 | наземная | бесканальная | сталь | муниципальная | 1989 | 2005 | 230 |  | 65 | минвата | 0 | - |
|  | итого |  | 1430 | 1430 |  |  |  |  |  |  | 930 |  |  |  | 700 | - |

Приложение3

Присоединенные потребители к котельным Богородского сельсовета

| № | Наименование котельной, адрес | Присоединенные потребители |  | отапливаемый объем куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищный фонд | СКБ | площадь кв. м. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Макарий, котельная Центральная | 0 | школа, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, спорткомплекс, детский сад, администрация, почта, библиотека | 5261,67 | 15785 |
| 2 | с. Новоникольское, котельная СДК | 0 | библиотека, Дом культуры, пожарное депо | 968,00 | 2904 |
|  | МУП "Варнавинкоммунсервис |  |  |  |  |
| 3 | с. Богородское, котельная центральная | 0 | школа, детсад, ДК, библиотека, пожарное депо, администрация | 12540,33 | 37621 |