Сельский Совет Богородского сельсовета

Варнавинского муниципального района Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

    - № 22

Об утверждении схемы теплоснабжения

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Богородского сельсовета,

сельский Совет решил:

1. Утвердить  схему теплоснабжения Богородского сельсовета  на 2011-2026годы (прилагается).

2. Решение вступает в силу после его обнародования.

Глава местного самоуправления

Богородского сельсовета                                                 М.В.Сизова

# АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

на 2011-2026 г.г.

Раздел 1

Основная цель  разработки схемы теплоснабжения – удовлетворение спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду  на территории Богородского сельсовета Варнавинского  муниципального района Нижегородской области.

Основными задачами являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжении;

-соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя;

-создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Богородского сельсовета.

В результате реализации мероприятий по новому строительству и   реконструкции  и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии будет проведена модернизация центральных котельных в с.Богородское  и  с.Новоникольское, а также  отремонтирована отопительная система Макарьевской школы и теплотрасса в с.Новоникольское.

Строительство объектов теплоснабжения и замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения;  снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит  обеспечить тепловой энергией здания   соцкультбыта.

Газификация объектов соцкультбыта и жилого фонда позволит снизить энергоемкость систем теплоснабжения, улучшит условия жилья, облегчит условия работы в центральных котельных.

Раздел 2

- Характеристика существующего состояния теплоснабжения.

Три действующие отопительные котельные Богородского сельсовета являются муниципальной собственностью, из них:

- 2 центральные котельные  находятся в хозяйственном ведении учреждений народного образования;

- 1 котельная  находятся в хозяйственном ведении учреждений здравоохранения;

- 1 котельная   находится в хозяйственном ведении  МУП «Варнавинкоммунсервис».

Основными видами топлива для котельных являются:  дрова,  уголь, опилки (Таблица 1).

Распределение котельных по видам потребляемого топлива.          Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Виды топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | опилки | уголь | мазут | ПБТ | дрова |
| котельные муниципальных образований | Ед. | 2 | 1 |  |  | 1 |

За последние пять лет  ведется активная работа по переводу котельных на более экономичный вид топлива (опилки), что дает существенный  финансовый экономический эффект (таблица 2).

Таблица 2

| № | Наименование котельной | Затраты на фактический расход угля (цена за т.в ценах 2011г.) | Затраты на фактический расход опилка (цена за м3 в ценах 2011 года) | Экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Богородское | 250т*3700руб=925 тыс.руб. | 8м3*218 дн* 30 руб=52,32 тыс. руб. | +872,68 тыс. руб. |
| 2 | Котельная с. Макарий | 300т*3700руб=1110тыс. руб. | 8м3*218*30=52,32тыс руб. | +1057,68 тыс.руб. |
|  | Итого | 2035 тыс.руб. | 104,64 тыс.руб. | 1930,36 тыс.руб. |

На территории Богородского сельсовета отсутствует система центрального отопления жилфонда.

Центральная котельная с. Богородское отапливает школу, детсад, Дом культуры, пожарное депо.

Центральная котельная с.Макарий отапливает школу, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, спорткомплекс, детский сад, администрацию, почту, библиотеку.

Центральная котельная с.Новоникольское отапливает школу, библиотеку, Дом культуры, пожарное депо.

Технические характеристики состояния источников теплоснабжения  приведены в следующих приложениях:

Приложение 1 - реестр отопительных котельных

Приложение 2 -   присоединенные потребители

2. Содержание проблем

Проблемы теплоснабжения в с.Новоникольское - устаревшее оборудование центральной котельной; необходима её модернизация и реконструкция сетей для обеспечения надежного теплоснабжения объектов социально-культурного назначения, а также необходимо заменить котел в здании Новоникольского ФАП ввиду  его полного износа.

Общий физический износ тепловых сетей  и  котельного оборудования в Богородском сельсовете Варнавинского  района составляет около 80%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат.  Поэтому необходима замена морально устаревшего и изношенного оборудования.

## Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению источников тепловой энергии осуществляет Администрация Богородского сельсовета Варнавинского района.

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии Богородского сельского Совета  на 2011 – 2015 годы

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2011 г., т. руб. | 2012 г., т. руб. | 2013 г., т. руб. | 2014 г., т. руб. | 2015 г., т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Котельная с. Богородское | Модернизация | Замена котла |  |  |  | 1000 |  | Прочие источники |
| 2 | Отопительная система Макарьевской школы | Капитальный ремонт | Ремонт котельного оборудования |  |  | 80 |  |  | Местный бюджет |
| 3 | Котельная с.Новоникольское | Модернизация | Замена котла Ремонт котельного оборудования и теплотрассы |  |  | 1000 150 |  |  | Прочие источники |
| 4 | Новоникольский ФАП | Капитальный ремонт | Замена котла |  | 30 |  |  |  | Местный бюджет |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: |  | 30 | 1230 | 1000 |  |  |

## Схема  теплоснабжения Богородского поселения  разработана  с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию  и  обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом  при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

В  2011-2026 годах на территории Варнавинского муниципального района планируется проведение мероприятий по газификации:

- изготовление проектно-сметной документации;

- строительно-монтажные работы центрального газопровода;

- подключение к сетям центрального теплоснабжения объектов соцкульбыта, жилых домов, прочих организаций.