Сельский Совет  Шудского сельсовета

Варнавинского муниципального района Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

01.07.2012                       с.Горки                        № 14а

О Схеме теплоснабжения Шудского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области

на период 2012-2016 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей  7 пунктом  4 Устава Шудского сельсовета  Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Шудский Сельский Совет решил:

- Утвердить схему теплоснабжения Шудского сельсовета Варнавинского  муниципального района Нижегородской области на период 2012 – 2016 годов.

- Контроль за ходом реализации мероприятий по выполнению схемы теплоснабжения  сельского поселения возложить на администрацию  Шудского сельсовета.

Глава местного самоуправления

Шудского сельсовета                                                О.С.Крайнова

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Шудского сельсовета Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

на период 2012-2016 гг.

Раздел 1

Основная цель  разработки схемы теплоснабжения – удовлетворение спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду  на территории Шудского сельского Совета Варнавинского района.

Основными задачами являются:

-    Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения;

-    Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжении.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории  Шудского сельсовета Варнавинского муниципального  района.

В результате реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии будет проведен капитальный ремонт  котельных в д.Антониха,  п.Красный Луч и с.Горки реконструкция отопительных систем в Зданиях  Горкинской основной школы, Горкинской участковой больницы, Антонихинском детском садике, Стеклозаводском детском садике и Стеклозаводской начальной школе  техническое переоснащение с  заменой в здании администрации сельсовета источника тепловой энергии

Строительство объектов теплоснабжения и замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения;  снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит  обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания   соцкультбыта.

Раздел 2

- Характеристика существующего состояния теплоснабжения.

Тепловые сети Шудского сельского поселения Варнавинского района – 1 км., из них:

- наземной бесканальной прокладки -1 км

- подземной бесканальной прокладки-1 км.;

1 котельная находится в хозяйственном ведении здравоохранения;

4 котельная  находятся в хозяйственном ведении учреждений образования;

Основными видами топлива для котельных являются:  дрова и уголь

(Таблица 1).

Распределение котельных по видам потребляемого топлива.     Таблица 1

| Наименование | Виды топлива |
| --- | --- |
|  | Ед. изм. | опилки | уголь | мазут | ПБТ | дрова |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | Ед. |  | 1 | - | - | 1 |

Технические характеристики состояния тепловых сетей и источников теплоснабжения  Варнавинского района приведены в следующих приложениях:

Приложение 1 –реестр отопительных котельных;

Приложение 2 – присоединенные потребители

2. Содержание проблем

Самой большой проблемой в снабжении населения Шудского сельсовета Варнавинского района теплом является малое количество потребителей тепловой энергии, устаревшие отопительные системы в зданиях школы, детского сада, больницы, что влияет на качество оказываемых услуг.

## Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществляет Администрация Шудского сельсовета Варнавинского района.

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии Шудского сельского Совета  на 2012 – 2016 годы

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2012 г., т. руб. | 2013г., т. руб. | 2014 г., т. руб. | 2015 г., т. руб. | 2016 г., т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1.5. | Котельная Горкинской больницы | Модернизация | Замена котла |  |  |  |  | 950 | Прочие источники |
| 1.2 | Теплотрасса д. Антониха | Капитальный ремонт | Замена изоляции |  | 150 |  |  |  | Прочие источники |
| 1.3 | Отопительная система Горкинской школы | Реконструкция | Реконструкция отопительной системы в здании |  |  |  |  | 500 | Прочие источники |
| 1.4 | Отопительная система Антонихинского детского сада | Реконструкция | Реконструкция отопительной системы в здании |  |  |  | 500 |  | Прочие источники |
| 1.5 | Отопительная система администрации сельсовета | Реконструкция | Техническое переоснащение, замена источника тепловой энергии |  |  | 200 |  |  | Бюджет Шудского сельсовета |
| 1.6 | Котельная Горкинской школы (бывшая) | Капитальный ремонт | Замена котлов |  |  |  |  | 1000 | Прочие источники |
| 1.7 | Котельная Стеклозаводская школа | Капитальный ремонт | Замена котлов |  |  |  | 1000 |  | Прочие источники |
|  | Отопительная система Стеклозаводского д\сада | Реконструкция | Реконструкция отопительной системы в здании |  |  |  | 380 |  | Прочие источники |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: |  | 150 | 200 | 1880 | 2450 |  |

Схема теплоснабжения Шудского поселения разработана с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.