УТВЕРЖДЕНА

Решением поселкового Совета администрации

р.п. Варнавино  от 30.03.2021г. № 24

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

р.п. ВАРНАВИНО

2016-2022 г.г.

Раздел 1

Основная цель  разработки схемы теплоснабжения – удовлетворение спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду  на территории р.п. Варнавино.

Основными задачами являются:

-    Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения;

-    Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжении.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории районного центра.

В результате реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии будет модернизировано 3 котельные;

построено  400 м новых тепловых сетей; произведен ремонт отопительной системы Варнавинской средней школы; произведена реконструкция 400 м теплотрассы ул. Советская.

Строительство объектов теплоснабжения и замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения;  снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит  обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания   соцкультбыта.

Раздел 2

- Характеристика существующего состояния теплоснабжения.

Тепловые сети р. Варнавино - это  6 км. наземной и подземной бесканальной прокладки, из них 6 км. ЖКХ муниципальных образований основной материал – сталь, ПВХ, физический износ более 80 %.

Из 10 действующей отопительной котельной р.п. Варнавино 8 являются муниципальной собственностью, из них:

- 3 котельные  находятся в хозяйственном ведении учреждений образования;

- 1 котельная  находится в хозяйственном ведении учреждений здравоохранения;

- 4 котельных   находятся в хозяйственном ведении  МУП «Варнавинкоммунсервис»;

Из 2 действующих  ведомственных котельных 1 принадлежат областному бюджету, 1- федеральному.

Основными видами топлива для котельных являются:  дрова,  уголь, ПБТ (Таблица 1).

Распределение котельных по видам потребляемого топлива.     Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Виды топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | опилки | уголь | мазут | ПБТ | дрова |
| Котельные по всем видам собственности | Ед. |  | 8 |  | 1 | 1 |
| В том числи ЖКХ муниципальных образований | Ед. |  | 6 |  | 1 | 1 |

Основную долю жилых домов, подключенных к сетям центрального теплоснабжения (25,2тыс.кв.м.) отапливает - центральная котельная , находящаяся в хозяйственном ведении у МУП «Варнавинкоммунсервис», отапливает 37 многоквартирных домов р. п. Варнавино.

Рост тарифа на тепло в 2020 году составил (средний) 10,6% (Таблица 2)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тариф на теплоэнергию руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | МУП «Варнавинкоммунсервис» | 2863,30 | 3068,33 | 3190,58 |

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тариф на теплоэнергию руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2021 г. | 2022г. |
| 1 | МУП «Варнавинкоммунсервис» | 3254,18 | 3331,16 | 3395,17 |

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тариф на теплоэнергию руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Прогноз 2021г. | Прогноз 2022 г. |
| 1 | МУП «Варнавинкоммунсервис» | 3524,76 | 3661,07 |

Отопление индивидуального жилья, части многоквартирных домов в основном производится дровами и древесными отходами (горбыль).

Технические характеристики состояния тепловых сетей и источников теплоснабжения р.п. Варнавино приведены в следующих приложениях:

Приложение 1 - реестр отопительных котельных р.п. Варнавино

Приложение 2 -   присоединенные потребители к котельным р.п. Варнавино.

2. Содержание проблем

Общий физический износ тепловых сетей  и  котельного оборудования составляет около 80%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат.  Поэтому необходима замена морально устаревшего и изношенного оборудования.

Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии р.п.Варнавино осуществляет поселковая Администрация р.п. Варнавино.

Подготовку проекта схемы теплоснабжения и представление его на рассмотрение главе Администрации р.п. Варнавино осуществляет УКС и КХ администрации Варнавинского района

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии р.п. Варнавино на 2017 – 2022годы

| № п/п | Мероприятия | 2017г., т.руб. | 2018г, т.руб. | 2019г, т.руб. | 2020., т.руб. | 2021., т.руб. план | 2022 т.руб. план | 2022 т.руб. план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 38447 | 42617 | 30748 | 32140 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  |  |  | Итого по теплоснабжению | 38447 | 42617 | 30748 | 32140 | 30000 | 30000 |  |

В  2016-21годах на территории р.п. Варнавино планируется проведение мероприятий по газификации поселка:

- изготовление проектно-сметной документации;

- строительно-монтажные работы центрального газопровода;

- подключение к сетям центрального водопровода объектов соцкульбыта, жилых домов, прочих организаций.

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем газоснабжения

| Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2020 г. т. руб. | 2021 г. т. руб. | 2022 г. т. руб. | 2023 т. руб. | 2024 т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Газоснабжение |
| «Межпоселковый газопровод высокого давления р.п.Ветлужский-р.п.Варнавино Краснобаковского, Варнавинского районов Нижегородской области (газопровод высокого давления к населенным пунктам Варнавинского района – 2 этап)» | Разработка ПСД | Разработка проектной и рабочей документации, поведение инженерных изысканий | 5425,0 | 12325,0 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  | 54,798 | 124,5 |  |  |  | местный бюджет |
| «Межпоселковый газопровод высокого давления р.п.Ветлужский-р.п.Варнавино Краснобаковского, Варнавинского районов Нижегородской области (газопровод высокого давления к населенным пунктам Варнавинского района – 2 этап)» | Новое строительства | Строительство газопровода высокого давления к населенным пунктам Варнавинского района |  |  | 46868,06 | 140604,167 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 473,414 | 1420,244 |  | Местный бюджет |
| «Распределительный газопровод р.п.Варнавино Варнавинского района Нижегородской области» | Новое строительство | Строительство распределительного газопровода в р.п.Варнавино |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |

| Реестр отопительных котельных Варнавинского района Приложение № 1 |
| --- |
| № | Наименование предприятий, организаций, ответственных за эксплуатацию теплоснабжающего объекта | Год ввода в эксплуатацию | Вид котельной (блочная, встроенная, крышная, отдельно стоящее здание) | Устаноленная мощность | Выработка теплоносителя на нужды ГВС | Годовая потребность в топливе | Количество потребителей (абонентов) | потребность в резервном источнике электроснабжения, кВт | обеспеченность резервным источником электроснабжения | Вид топлива | Тип и марка котлов | Количество котлов | Год последнего капитального ремонта котлов | физический процент износа оборудования |
|  |  |  |  |  |  |  | МКД | СКБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гкал/час | МВт | тонн |  | Гкал/час | кВт | кВт | основной | резервный |  | шт. |  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 |
| 1 | МДОУ Детсад "Светлячок" р.п. Варнавино ул Продотрядников, 40 | 1971 | Отдельно стоящее здание | 0.017 | 0 | 107 | 0 | 1/0,017 |  | нет | дрова | дрова | Универсал-6 | 2 |  | 30 |
| 2 | МОУ Варнавинская СО школа р.п. Варнавино, котельная ул. Нижегородская 39 | 1968 | Встроенная | 0.12 | 0 | 304 | 8/0,01 | 1/0,11 | 5.7 | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 | 2005 | 25 |
| 3 | МДОУ Детсад "Ручеек" р.п. Варнавино, котельная | 1971 | Отдельно стоящее здание | 0.05 | 0 | 134 | 0 | 1/0,05 |  | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 |  | 40 |
| 4 | МУЗ ЦРБ р.п. Варнавино, котельная | 1973 | Встроенная | 0.21 | 0 | 314 119 | 0 | 1/0,21 | 5,7 кВт | нет | уголь дрова | дрова | Универсал-6 | 3 |  | 80 |
| 5 | РУС Варнавинский ФПС р.п. Варнавино, ул. Продотрядников 11, котельная |  | Встроенная | 0.06 | 0 | 170 | 0 | 3/0,06 |  | нет | уголь | уголь | Кировец | 2 |  | 30 |
| 6 | МУП Варнавинкоммунсервис"р.п. Варнавино ул. Молодежная, котельная №1 |  | Блочная | 1.78 | 0 | 843 1282 | 478/1,5 | 5/0,28 |  | 37,5 кВт | печное, уголь | уголь | НП-18 | 2 | 2007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВР-1,15 | 2 | 2010 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВС-1,16 | 1 | 2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВС-0,9 | 1 | 2010 |  |
| 7 | МУП "Варнавинкоммунсервис"р.п. Варнавино пл. Советская 1, котельная №3 | 1982 | встроенная | 0.1 | 0 | 260 | 0 | 1/011 |  | нет | уголь | уголь | НР-18 | 2 | 2007 |  |
| 8 | МУП "Варнавинкоммунсервис" р.п. Варнавино ул. Нижегородская, котельная №4 | 1983 | Отдельно стоящее здание | 0.12 | 0 | 288 | 15/0,026 | 2/0,046 |  | нет | уголь | дрова | НР-18 | 2 | 2005 |  |
| 9 | МУП "Варнавинкоммунсервис" р.п. Варнавино ул. Красноармейская, котельная №2 | 1979 | Встроенная | 0.11 | 0 | 240 | 0 | 1/0,003 |  | нет | уголь | дрова | НР-18 | 2 | 2009 |  |

| Приложение № 2 |
| --- |
| № | Наименование котельной, адрес | Присоединенные потребители |  | отапливаемый объем куб.м. |
|  |  | Жилищный фонд | СКБ | площадь кв. м. |  |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Варнавино ул. Продотрядников, 40 детсад "Светлячок" | 0 | Детсад | 492.33 | 1477 |
| 2 | р.п. Варнавино, котельная ул. Нижегородская 39 | Жилой дом 4 кв. | школа | 4720.33 | 14161 |
| 3 | р.п. Варнавино, котельная детсада "Ручеек" | 0 | Детский сад | 1499.33 | 4498 |
| 5 | р.п. Варнавино, котельная ЦРБ | 0 | хирургическое отделение, детское отделение, поликлиника, кухня, прачечная | 3839.67 | 11519 |
| 6 | р.п. Варнавино, ул. Продотрядников 11, котельная РУС Варнавинский ФПС | 0 | музыкальная школа, музей, почта | 2236.33 | 6709 |
| 7 | р.п. Варнавино ул. Молодежная, котельная №1 | 37 домов р.п. Варнавино | техникум, общежитие техникума, детское отд, терапевтическое отд,магазин, административное здание ул. Школьная 3, административное здание Нагорная 7 |  |  |
|  |  |  |  | 41212.33 | 123637 |
| 8 | р.п. Варнавино пл. Советская 1, котельная №3 | 0 | интернат РУО, здание администрации, гаражи администрации, административное здание | 3781.00 | 11343 |
| 9 | р.п. Варнавино ул. Нижегородская, котельная №4 | 0 | Три административных здания по ул. Нижегородской | 2834.33 | 8503 |
| 10 | р.п. Варнавино ул. Красноармейская, котельная №2 | 0 | административное здание МУПа | 380.33 | 1141 |