СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ВОСХОДОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ГарантЭнергоПроект»

__________________________(Кукушкин С.Л.)

(подпись лица, разрабатывающего проект схемы

и печать организации)

___________________________________________
                                                                          (должность и подпись руководителя организации,

заказавшей разработку проекта схемы, или

уполномоченного им лица)

Заказчик:
Администрация Восходовского сельсовета Варнавинского муниципального
района Нижегородской области в лице Главы Администрации

Юридический адрес: 606780, Нижегородская область, Варнавинский район,
п. Восход, ул. Красноармейская, 7
Фактический адрес: 606780, Нижегородская область, Варнавинский район, п.
Восход, ул. Красноармейская, 7
Разработчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ГарантЭнергоПроект»
Юридический адрес: _________
Свидетельство саморегулирующей организации № __________
Директор
ООО«ГарантЭнергоПроект»________________ Кукушкин С.Л.

Содержание
                                                                                                                                          стр.
ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                        4
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ                                   5
1. Существующее положение в сфере водоотведения Восходовского сельсовета
Варнавинского муниципального района Нижегородской области                                6
1.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на
территории сельсовета и деление территории на эксплуатационные зоны               6
1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы
водоотведения                                                                                                                 14
1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и
нецентрализованного водоотведения                                                                            14
1.4. Описание существующих технических и технологических проблем системы
водоотведения                                                                                                                 14
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения                                                      15
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и
отведения стоков по технологическим зонам водоотведения                                     15
3.Прогноз объема сточных вод                                                                                       15
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения                                                                  15
3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений                                              17
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому
перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения                  18
4.1. Основные направления, принципы, задачи развития централизованной системы
водоотведения                                                                                                                 18
4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с
разбивкой по годам                                                                                                          19
4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоотведения                                                                                                                  21
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов
централизованной системы водоотведения                                                                  21
6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, ре-конструкцию и
модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.                       22
7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения            22
8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы
водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию        23

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоотведения на период до 2026 года Восходовского
сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области
разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Решением Администрации
Восходовского сельсовета Варнавинского муниципального района
Нижегородской области;

- схемы территориального планирования Варнавинского
муниципального района, выполненного ООО НИЦ «Земля и город»;

- прогноза развития Варнавинского муниципального района
Нижегородской области на период 2013-2015 г.г.;
и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;

- «Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2013 №74-ФЗ.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию
централизованных систем водоотведения, повышению надежности
функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и
безопасные условия для проживания людей в Восходовском сельсовете
Варнавинского района Нижегородской области.
         Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной
инфраструктуры:

– в системе водоотведения – очистные сооружения, сети водоотвдедения.

Схема водоотведения Восходовского сельсовета Варнавинского района
Нижегородской области разработана на 2014 – 2026 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик): Глава Администрации
Восходовского сельсовета Варнавинского района Нижегородской области.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»
Водный кодекс Российской Федерации от 06.06.2009 № 74-ФЗ.
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29
декабря 2011 года № 635/14;

СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6
мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Схемы территориального планирования Варнавинского муниципального
района Нижегородской области.

1. Существующее положение в сфере водоотведения Восходовского
сельсовета Варнавинского муниципального района
Нижегородской области

Общая информация

В состав Восходовского сельсовета входят населенные пункты: с.п.Восход, с.п. Березки, с.п. Кайск, с.п.Мирный, поселок станции Постой (п. ст. Постой), п. Черемушки, д.Кайск.

Численность проживающего населения по состоянию на 01.01.2021
составляет 1212 человек.

На территории сельсовета работают: 3 школы (МБОУ «Восходовская
основная общеобразовательная школа», МБОУ «Мирновская средняя
общеобразовательная школа», МБОУ «Кайская основная школа», 3 детских
сада (МБДОУ «Восходовский детский сад», МБДОУ «Мирновский детский
сад», МБДОУ «Кайский детский сад», один Черемушинский сельский дом
культуры, 3 фельдшерско-аккушерских пункта, 3 почтовых отделения, 5
магазинов (ИП) (в поселках Восход, Мирный, Черемушки), 2 учреждения
исправительной колонии, одно коммунальное хозяйство, одно фермерское хозяйство.

Земли сельхозназначения составляют 187,4 га, используются в основном населением для сенокосов, пастбищ и пашен, а также сельскохозяйственными предприятиями учреждений исправительных колоний.

1.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения
сточных вод на территории сельсовета и деление территории на
эксплуатационные зоны
         В целом по Восходовскому сельсовету на 2021 г. расчетные
поступления в систему канализации составили 47,88 м3/сут., в выгребные ямы
– 70,52 м3/сут., в целом 118,4 м3/сут.

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная
система водоотведения организована только в п. Восход, п. Мирный, п.
Черемушки. В каждом населенном присутствуют свои сооружения
канализации.
          Характеристики системы водоотведения приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п.п | Территориальное расположение | Протяженность канализационных сетей, км | Среднийдиаметр, мм | Напорные/безнапорные | Очистные Сооружения Канализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Восход | 3,494 | 150 | безнапорные | нет |
| 2 | п.Мирный | 2,885 | 150 | безнапорные | нет |
| 3 | п.Черемушки | 1 | 150 | безнапорные | нет |

Физический износ канализационных сетей составляет более 80 %,
очистных сооружений канализации не имеется, сброс сточных вод
осуществляется в реки: Болотный, Курдомка, Иргень.

Информация по наружным канализационным сетям в п. Восход
представлена в таблице № 2.

Информация по наружным канализационным сетям в п. Мирный
представлена в таблице № 3.

Информация по наружным канализационным сетям в п. Черемушки
представлена в таблице № 4.

Таблица № 2

| № п/п | Обозначение расчетного участка сети | Наружный диаметр трубопроводов, мм | Толщина стенки,мм | Материал стенки трубопровода | Тип участка сети (напорный, безнапорный) | Длина учпстков сети, м | Для безнапорных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная точка | Конечная точка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сопряжение | Отметка колодца | Отметка верха колодца |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В начале участка | В конце участка | В начале участка | В конце участка | В начале участка | В конце участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ул.Красноармейская объект№ 1 | Ул.Красноармейская объект №10 | 150 | 3,9 | пвх | безнапорный | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | объект № 3 | колодец у объекта №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Лесная, объект №13 | Ул.Лесная Колодец у объекта№23 | 150 | 3,9 | пвх | безнапорный | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Центральная, объект №21,22,23,24 | Ул.Центральная объект№35 | 150 | 3,9 | пвх | безнапорный | 1140 |  |  |  |  |  |  |
|  | объект №25,27 | объект№35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колодец у объекта№27 | колодец у подсобного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объект №33 | колодец у подсобного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Озерная,объект №41 | Ул.Озерная, колодец у бани | 150 | 3,9 | пвх | безнапорный | 554 |  |  |  |  |  |  |
|  | объект № 37,38 | колодец у бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объект № 35 (жилая и произв.зона) | Сброс на рельеф №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объект №36 | колодец у ж/дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Восточная, объект №42 | Ул.Восточная, колодец у бани | 150 | 3,9 | пвх | безнапорный | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | объект №43 | колодец у школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объект №44 | колодец у общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сгоревший дом | колодец у объекта №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колодец у подсобного хозяйства | Сброс на рельеф №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Школьная, баня | Сброс на рельеф №2 | 150 | 3,9 | пвх | безнапорный | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | объект №49 | колодец у объекта №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 3

| № п/п | Обозначение расчетного участка сети | Наружный диаметр трубопроводов, мм | Толщина стенки,мм | Материал стенки трубопровода | Тип участка сети (напорный, безнапорный) | Длина учпстков сети, м | Для безнапорных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная точка | Конечная точка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сопряжение | Отметка колодца | Отметка верха колодца |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В начале участка | В конце участка | В начале участка | В конце участка | В начале участка | В конце участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ул.Центральная объект№ 20-23 | Ул.Центральная колодец за клубом | 150 | 3,9 | пвх | безнапорный | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | объект № 29 | колодец за клубом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объект № 13-18 | колодец у дороги ул.Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объект № 30 | колодец у дороги ул.Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Школьнаяобъект №19,32-36 | Ул.Школьная колодец за объектом №34 | 150 | 3,9 | пвх | безнапорный | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Садовая объект №1-5 | ул.Садовая колодец у объекта №8 | 150 | 3,9 | пвх | безнапорный | 850 |  |  |  |  |  |  |
|  | объект №6-10 | колодец у дороги ул.Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Лесная колодец за клубом, объект №42 | Ул.Лесная, колодец у дет.сада | 150 | 3,9 | пвх | безнапорный | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | колодец у дет.сада, объект № 43 | колодец у дороги ул.Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

| № п/п | Обозначение расчетного участка сети | Наружный диаметр трубопроводов, мм | Толщина стенки,мм | Материал стенки трубопровода | Тип участка сети (напорный, безнапорный) | Длина учпстков сети, м | Для безнапорных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная точка | Конечная точка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сопряжение | Отметка колодца | Отметка верха колодца |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В начале участка | В конце участка | В начале участка | В конце участка | В начале участка | В конце участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | объект № 4 | колодец № 20 | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | объект № 5 | колодец № 17 | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | объект № 10 | колодец № 17 | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | объект № 17 | колодец № 13 | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | объект № 6 | колодец № 9 | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | объект № 14 | колодец № 9 | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | объект № 9 | колодец № 2 | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | объект № 18 | Центральная канализация | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | объект № 19 | Центральная канализация | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | объект № 9 | колодец № 28 | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | объект № 23 | септик 4 | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | объект № 20 | слив на рельеф | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | объект № 15 | колодец № 36 | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | объект № 17 | септик 5 | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Центральная канализация | слив на рельеф | 150 | 3,9 | сталь | безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Описание результатов технического обследования
централизованной системы водоотведения

Система водоотведения Восходовского сельсовета в настоящее время
не удовлетворяет требованиям нормативных документов, сброс сточных вод
в поселках Восход, Мирный, Черемушки осуществляется в поверхностные
водные объекты, выгребные ямы требуют реконструкции.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных
вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям
и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест,
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране
поверхностных вод».

1.3.Описание технологических зон водоотведения, зон
централизованного и нецентрализованного водоотведения

Рассматривая сложившуюся на территории сельсовета систему водоотведения, можно выделить 3 зоны централизованного водоотведения:

- п. Восход;

- п. Мирный;

- п. Черемушки.

Кроме того, на территории сельсовета имеются зоны нецентрализованного водоотведения в других населенных пунктах. Используются выгребные ямы.

1.4.Описание существующих технических и технологических проблем
системы водоотведения

Причинами ухудшения качества поверхностных вод (и снижения качества питьевой воды) являются:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень внедрения новых технологий;

- недостаточное количество очистных сооружений в сельской
местности;

- значительное количество неканализованного жилого фонда;

- нарушения водного законодательства.

В связи с этим возникают проблемы в процессе водоподготовки, что
создает опасность подачи населению воды, не отвечающей нормативным
требованиям.

2.Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во потребит.,чел. | Норма водоотвед.,л/сут на чел. | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В центр.канализацию*К | В выгребы | Всего |
| 1 | п.Восход | 482 | 100 | 19,68 | 28,52 | 48,2 |
| 2 | п.Мирный | 396 | 100 | 16,12 | 23,48 | 39,6 |
| 3 | п.Черемушки | 298 | 100 | 12,08 | 17,72 | 29,8 |
| 4 | остальные нас.пункты | 32 | 25 |  | 0,8 | 0,8 |
|  | ИТОГО: | 1208 |  | 47,88 | 70,52 | 118,4 |

3.Прогноз объема сточных вод
3.1.Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных
вод в централизованную систему водоотведения

Прогноз объема сточных вод в централизованную систему
водоотведения Восходовского сельсовета представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование потребителей | I очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2026 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во насел.,чел | Норма водоотв., л/сут на чел. | Расход хоз-бытовых стоков х К, м3/сут | Неучтенные расходы на расходы на производ.стоков, м3/сут | Всего, м3/сут | Кол-во насел.,чел | Норма водоотв., л/сут на чел. | Расход хоз-бытовых стоков х К, м3/сут | Неучтенные расходы на расходы на производ.стоков, м3/сут | Всего, м3/сут |
| 1 | п.Восход | 482 | 160 | 53,99 | 13,49 | 67,48 | 500 | 160 | 56 | 14 | 70 |
| 2 | п.Мирный | 396 | 160 | 44,35 | 11,09 | 55,44 | 500 | 160 | 56 | 14 | 70 |
| 3 | п.Черемушки | 298 | 160 | 33,38 | 8,34 | 41,72 | 385 | 160 | 43,12 | 10,78 | 53,9 |
| 4 | остальные нас.пункты | 32 | 100 | 0,8 | 0,2 | 1 | 35 | 100 | 0,88 | 0,22 | 1,1 |
| Примечания: - неучтенные расходы принимаются в размере 5% от расходов хозяйственно-бытовых стоков в соответствии со СНиП 2.01.03-85; -расходы производственных стоков принимаются в размере 20% от расходов хоз-бытовых стоков в соответствии со СНиП 2.01.03-85; -К=0,7. |

3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

По данныем таблицы № 6 поступления сточных вод от населения в
систему канализации на расчетный срок составят:

- в п. Восход – 56 м3/сут.;

- в п. Мирный – 56 м3/сут.;

- в п. Черемушки – 43,12 м3/сут.

Кроме того, чтобы определить мощность очистных сооружений,
необходимо учесть поступления от производственных объектов.
Расчетную производительность канализационных очистных
сооружений определим по формуле:

Qрасч. =Qбыт. + Qпр. [1]

где Qбыт. – среднесуточный расход бытовых сточных вод, м3/сут.,

Qпр. – среднесуточный расход производственных сточных вод,м3/сут.

Расходы производственных стоков принимаются в размере 20 % от
расходов хоз-бытовых стоков в соответствии со СНиП 2.01.03-85.

Поступления от производственных стоков составят:

- в п. Восход – 14 м3/сут.;

- в п. Мирный – 14 м3/сут.;

- в п. Черемушки – 10,78 м3/сут.

Суммарные поступления в систему канализации для населенных
пунктов составят:

- в п. Восход – 70 м3/сут.;

- в п. Мирный – 70 м3/сут.;

- в п. Черемушки – 53,9 м3/сут.

На перспективу необходима реконструкция и модернизация
существующих очистных сооружений и строительство очистных сооружений
производительностью:

- в п. Восход – 100 м3/сут.;

- в п. Мирный – 75 м3/сут.;

- в п. Черемушки – 75 м3/сут.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы
водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи развития
централизованной системы водоотведения

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления
согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Необходимо обеспечить реконструкцию существующих очистных
сооружений с увеличением мощности для обеспечения потребностей
населения, производственных объектов, а также объектов перспективного
строительства.

Проектом намечается канализование централизованной системой
населенных пунктов Восходовского сельсовета. В близко расположенных
крупных населенных пунктах возможно создание единой централизованной
системы водоотведения (строительство очистных сооружений полной
биологической очистки и, возможно, канализационных насосных станций, а
так же прокладка коллекторов).

Остальные населенные пункты рекомендуется канализовать
автономными системами полной биологической очистки заводского
изготовления или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом
стоков на очистные сооружения канализации близлежащих населенных
пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых
населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой
себестоимости очистки 1 м3 стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть
реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с
гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Проектом предусматривается охват централизованной канализацией
всех промышленных предприятий с обязательной очисткой сточных вод на
биологических очистных сооружениях. Промышленные сточные воды перед
сбросом в систему бытовой канализации обязательно проходят
предварительную очистку с доведением концентрации вредных веществ до
показателей, допустимых нормами.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных
вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и
нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная
охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных
вод».

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы
водоотведения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения
с разбивкой по годам представлен в таблице № 7.

Таблица № 7

| № п.п. | Мероприятие | Сметная стоимость, тыс.руб. | Плановые показатели освоения по годам реализации, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Установка канализационного колодца в п. Мирный, ул. Школьная | 143,0 | 28,0 | 55,0 | 60,0 |
| 2 | Ремонт конализационного колодца в п.Черемушки, ул.Советская | 87,5 | 12,5 | 30,0 | 45,0 |
| 3 | Ремонт канализационных колодцев в п.Восход | 113,0 | 18,0 | 45,0 | 50,0 |
| 4 | Ремонт канализационных колодцев в п.Мирный | 50,0 | - | - | 50,0 |
|  | ИТОГО: | 393,5 | 58,5 | 130,0 | 205,0 |

Мероприятия по реконструкции, модернизация существующих
очистных сооружений и строительству новых объектов представлены в
таблице № 8.

Таблица № 8

| № п.п. | Мероприятие | Плановые объемы освоения по годам реализации, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут. (п.Восход) |  |  | 50 |
| 2 | Строительство очистных сооружений производительностью не менее 75 м3/сут. (п.Мирный) |  |  | 50 |
| 3 | Строительство очистных сооружений производительностью не менее 75 м3/сут. (п.Мирный) |  |  | 50 |

Объемы финансирования должны быть определены в процессе
проектирования объектов.

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Схемой территориального планирования Варнавинского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия:

1)Реконструкция и техническое перевооружение очистных сооружений канализации;

2)Приведение в соответствие с действующими нормативными документами сточных вод;

3)Реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений с большим износом;

4) Строительство и реконструкция очистных сооружений канализации
в следующих населенных пунктах: п. Черемушки, п. Мирный и п. Восход;

5) Прочие мероприятия.

В первую очередь необходима реконструкция ветхих сетей, в связи с
тем, что износ достаточно большой (более 80 %), для повышения надежности
и исключения экологической катастрофы.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Восходовский сельсовет богат поверхностными водными ресурсами,
очистных сооружений канализации нет. В связи с этим осуществляется
загрязнение водных ресурсов.

Причинами ухудшения качества поверхностных вод (и снижения
качества питьевой воды) являются:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень внедрения новых технологий;

- недостаточное количество очистных сооружений в сельской
местности;

- значительное количество неканализованного жилого фонда;

- нарушения водного законодательства.

Реализация мероприятий по реконструкции систем водоотведения
позволит решить проблемы загрязнения водных источников.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы
водоотведения

Мероприятия, стоимость реализации мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам представлены в таблице № 7.

Администрации Восходовского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области необходимо рассмотреть следующие вопросы в сфере водоснабжения (в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»):

1) Определить гарантирующую организацию на территории сельсовета;

2) Поручить гарантирующей организации разработать инвестиционную программу и направить в уполномоченный орган государственной власти для утверждения.

Объемы финансовых средств на реконструкцию, модернизация существующих очистных сооружений и строительство очистных сооружений канализации будут определены при проектировании соответствующих объектов.

7. Целевые показатели развития централизованных систем
водоснабжения

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения
представлены в таблице № 14.

Таблица № 9

| № п.п. | Наименование показателя | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2022 | С перспективой до 2026 |
| 1 | Доля сетей с износом более 80 % в общей протяженности сетей | 80 | 70 | 30 |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 |

8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной
системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных
на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на
территории Восходовского сельсовета не выявлены.